IQ Plot Software

Guia do Usuário

IQ Plot Software

Guia do Usuário

IQ Plot Software

Guia do Usuário

IQ Plot Software

Guia do Usuário

IQ Plot Software

Guia do Usuário

IQ Plot Software

Guia do Usuário

| Índice de Comandos |  |
| --- | --- |
| Main Menu | (menu principal) |
| About | Mostra informações do programa |
| Add to Send List | Adiciona o arquivo atual na fila de envio. Basta clicar no botão Convert para acionar esta ferramenta . Veja também, Automate. |
| Autoloop | Configura o comprimento do material que a máquina puxa do rolo durante a plotagem. |
| Automate | Quando habilitado, o arquivo selecionado é automaticamente carregado, convertido e enviado para a fila de envio Send List usando as dimensões pré-estabelecidas. |
| Copies | Número de cópias enviadas para a fila. |
| Convert | Converte o arquivo carregado para o formato da plotter Ioline. O arquivo é salvo com a extensão PLX automaticamente no C:\Ioline \ Converted \ folder. Veja também, Automate. |
| Escape | Saída de tela |
| Exit | Saída do programa |
| Import File | Lista de arquivos disponíveis para importação |
| Import File Type | Escolha dos tipos de arquivos compatíveis |
| Load | Carrega os arquivos selecionados para o IQ Plot. Veja também, Automate. |
| Plot Gap | Distância entre cópias consecutivas da fila. |
| Plotter Control Center | Caso instalado, abre o Ioline Control Center |
| Plotter Setup | Seleciona a porta de comunicação entre a plotter e o computador. |
| Scale | Altera a escala de dimensionamento do arquivo de saída. Com o botão Save as Default clicado, a escala manterá os valores permanentemente. |
| Size of Import File | Mostra as dimensões de X (material) e Y (carro) para corte do arquivo se a panelização não for detectada. |
| Paneling | Mostra o tamanho de X (movimentação do adesivo). A plotter Ioline habilita áreas de 1 a 46”. 46” de área X já é o suficiente. |
| Send List (Queue) | (fila de envio) |
| Abort | Para o envio de informações para a plotter porém, a plotagem pode continuar até que todas as informações sejam recebidas. Use o botão Star/Stop no painel de controle da plotter para parar rapidamente a máquina. |
| Delete | Remove os arquivos de corte da fila de envio Send List. Esta ferramenta também funciona mesmo depois de clicado o botão Send. |
| Dn (Down) | Move o arquivo selecionado uma posição para baixo na ordem de plotagem. O arquivo é plotado depois do arquivo a frente deste. Veja também, Up. |
| Hide this Form | Oculta a fila de envio Send List da tela. |
| Pause | Para temporariamente o envio de informações para a plotter porém, a plotagem pode continuar até que todas as informações sejam recebidas. Use o botão Star/Stop no painel de controle da plotter para parar rapidamente a máquina. Clique em Send novamente para o envio do restante da informação para a plotter. |
| Send | Envia todos os arquivos para a fila de envio da plotter. |
| Up | Move o arquivo selecionado uma posição para cima na ordem de plotagem. O arquivo é plotado logo após do que estava a frente deste. Veja também, Dn (Down). |

"Este manual visa auxiliar o uso do programa, havendo divergências entre características técnicas do manual e do catálogo, valem as do catálogo. A Ioline se reserva ao direito de alterar a qualquer instante as características técnicas do programa e não assume nenhuma responsabilidade sobre seu uso ou performance."

# Text boxes

Conteúdo:

Instalação:

- Instalando IQ Plot

- Configurando IQ Plot

Plotar:

- Convertendo arquivos

- Plotando arquivos

Exportando do Corel:

- Criando arquivo HPGL

Índice de Comandos:

- Menu Principal

- Lista de envio

O Ioline Queued (IQ) Plot Software, paneliza, dimensiona, e envia diversos arquivos do tipo HPGL e/ou DMPL para a plotter IOLINE. Este software de fila de envio reduz o tempo de trabalho pois os arquivos são cortados sem paradas para conversões ou ajustes. Plotagens continuas são realizadas com panelização e auto ajuste desejado desde longos cortes até pequenos retalhos de material que possam ser reaproveitados com incrível eficiência.

Sistema necessário: Windows 95 / 98 / NT (instalação completa requer 12Mb de espaço em disco rígido) e a plotter de corte IOLINE conectada no computador por uma porta serial ou paralela.

Instalação

- Instalando IQ Plot

1. Feche todas os aplicativos abertos antes da instalação

2. Insira o IQ Plot CD no drive de CD-ROM do computador ou localize o arquivo de instalação.

3. Utilizando o CD, a instalação iniciará automaticamente. Se isto não ocorrer, vá até o menu Iniciar e clique na opção Executar. Localize no drive  de CD-ROM (normalmente D:\) o arquivo Setup_IQ.exe. Clique em Abrir / Executar.

4. Siga o guia com os procedimentos de instalação. As configurações padrões são aceitáveis para a grande maioria dos usuários. A Ioline recomenda que você instale o Control Center utilizando o software IQ PLOT conforme Figura A.

Dica: O Ioline Control Center é um software que ajusta as configurações e otimiza a performance. Veja o Guia do usuário da plotter de corte Ioline para mais informações sobre o Control Center.

- Configurando o IQ Plot

1. O ícone do programa Ioline IQ Plot está Iniciar / Programas / Ioline. Inicie o programa IQ Plot com um duplo clique no ícone do programa. A tela principal  do programa aparecerá como na Figura B.

2. Determine a porta que será usada para enviar arquivos para a plotter. O IQ Plot pode utilizar de COM1 a COM4 ou LPT1 a LPT4 (dependendo do modelo da plotter).

3. Clique no botão Plotter Setup. A tela Port Setup aparecerá conforme a Figura C.

4. Escolha a porta correta da lista.

5. A opção “Include IN Command”  é disponível para fins de diagnósticos e não é necessário habilitá-la para o uso normal.

6. Clique no botão OK.

4. Siga o guia com os procedimentos de instalação. As configurações padrões são aceitáveis para a grande maioria dos usuários. A Ioline recomenda que você instale o Control Center utilizando o software IQ PLOT conforme Figura A.

Plotar

- Convertendo arquivos

1. O ícone do programa Ioline IQ Plot está em Iniciar / Programas / Ioline. Inicie o programa IQ Plot (se ele não estiver aberto) com um duplo clique no ícone do programa. A tela principal  do programa aparecerá como na Figura D.

2. Escolha a localização do arquivo na pasta e a lista de arquivos no canto esquerdo da tela do IQ Plot. Qualquer arquivo formatado em HPGL ou DMPL é reconhecido pelo IQ Plot.

3. Clique com o botão esquerdo do mouse sobre o nome do arquivo para selecioná-lo e logo após clique no botão Load. Figura D. O tamanho do arquivo será mostrado na caixa Size of Import File. Se o arquivo foi previamente panelizado, não estará disponível a função de panelização. Autoloop, Scale, Copies e Plot Gap  estarão funcionando.

4. Ajuste o tamanho de X (movimentação do papel) na caixa Paneling da tela. O tamanho padrão de 46” para eixo X serve bem para a maioria dos arquivos de corte. Se o arquivo de corte for menor que o tamanho do painel, não haverá panelização.

5. Escolha o tamanho do Autoloop (veja mais detalhes no guia do usuário da plotter) e as configurações de Scalling, Copies e Plot Gap (espaço entre cópias).

Dica: Se a ferramenta Automate estiver habilitada, o arquivo será convertido e enviado para a lista de envio Send List automaticamente. As configurações atuais de Autoloop, panelling, serão utilizadas e a tela Figura E não aparecerá. Para mais detalhes veja a seção Índice de Comandos.

Nota: Se o arquivo já estiver panelizado, o tamanho não será apresentado.

6. Selecione Convert para preparar o arquivo para enviar para a plotter Ioline. O IQ Plot cria um novo arquivo com o mesmo nome porém com uma nova extensão . PLX. Este novo arquivo será gravado no diretório C:\ioline\converted\nome.plx. O arquivo de saída aparecerá na tela Output File conforme Figura E.

7. Clique em Add to Send list para adicionar o arquivo na lista de envio Send List (queue). Aparecerá a lista de envio conforme Figura F. O arquivo de corte ficará lá até que seja clicado o botão de envio Send ou que o arquivo seja apagado da lista através do botão Delete.

8. Repita este processo para os demais arquivos. Eles serão adicionados à lista de envio Send List à medida que forem convertidos.

- Plotando arquivos

1. Certifique-se que a plotter esteja com o adesivo corretamente fixado, o ponto de origem já configurado e que a luz no painel de controle da plotter esteja verde. Da mesma forma certifique-se que lâmina esteja instalada e ajustada. Consulte o guia do usuário da plotter de recorte para mais detalhes.

2. Clique no botão Send na tela Send List para enviar todos os arquivos mostrados na lista para a plotter.

Dica: Os botões Up e Down na lista de envio Send List movimentam os arquivos selecionados trocando a ordem de envio para a plotter

Dica: A fila de envio Send List pode manter diversos arquivos de corte. Depois de clicado o botão Send, cada arquivo é plotado na ordem que estava demonstrado na fila. Os arquivos mais acima da fila serão plotados primeiro. A fila será desocupada para receber arquivos adicionados posteriormente.

Exportando do Corel Draw 9

- Criando um arquivo HPGL

1. Inicie o programa Corel Draw e abra um desenho pronto. Figura G.

2. Posicione o desenho de forma que o canto inferior esquerdo da figura fique o mais próximo do canto inferior esquerdo da área de trabalho do Corel. Certifique-se que nenhuma extremidade da figura ultrapasse as bordas da área de trabalho. Veja a Figura H.

3. Abra o menu Arquivo e selecione a opção Exportar. Figura J.

4. Digite um nome de arquivo e selecione uma pasta para salvá-lo.

5. Selecione o tipo de arquivo PLT na lista de Tipos de Arquivos e clique no botão Exportar. Veja Figura K.

6. Clique na tela Página. Certifique-se que a opção Origem de Impressão “Plotter Origem” esteja configurada para Base Esquerda “Botton Left” e que unidade de plotagem “Plotter Units” esteja configurada para 1016. Veja Figura L.

7. Clique em OK. O arquivo será salvo e pronto para ser usado com o IQ PLOT.

Dica: Pressione os botões Star Point ou Set Origin no painel de controle da plotter depois de abortar a plotagem. Com este procedimento é possível limpar a memória e preparar o equipamento para a próxima plotagem.